APSTIPRINĀTS

# Vērēmu pagasta pārvaldes

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2014.gada  16.janvāra sēdē,

protokols Nr.2

## IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

„Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi”

(identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/2)

NOLIKUMS

Rēzeknes nopvads, Sondori

2014.gads

Satura rādītājs

- Vispārīgā informācija..................................................................... 3

- Informācija par iepirkuma priekšmetu.......................................  4

- Prasības pretendentiem ................................................................  4

- Iesniedzamie dokumenti ...............................................................  4

- Piedāvājumu vērtēšana ................................................................. 5

- Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un

2.punktā minēto apstākļu esamības pārbaude ………………… 5

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi ................................ 5

- Pretendentu tiesības un pienākumi .............................................. 6

Pielikumi:

1.pielikums. Pieteikuma forma dalībai iepirkumā ..........................  7

2.pielikums – Informācijas forma par piederošo vai pieejamo

tehniku un ražošanas iekārtām .................................  8

3.pielikums – Tehniskā specifikācija.................................................  9

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma ..................................  10

5.pielikums – Līguma projekts ......................................................  11

1. Vispārīgā informācija

1.1.	Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP VPP 2014/2.

1.2.	Pasūtītājs

| pasūtītāja nosaukums | Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde |
| --- | --- |
| adrese | J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 LV- 4623 |
| reģistrācijas Nr. | 90000014495 |
| kontaktpersona | Jānis Vilciņš, tālr.26361832 |
| tālr./faksa Nr. | 64605902; 64625933 |
| e-pasta adrese | info@veremi.lv |
| darba laiks | no plkst.8-00 līdz plkst.12-00 un no plkst.12-30 līdz plkst.16-30 |

- Iepirkumu veic pastāvīgā iepirkumu komisija, kas izveidota ar Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes vadītāja 2009.gada 4.septembra rīkojumu Nr.3-6/8.

- Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

1.2.3.Iepirkuma nolikums un tā pielikumi ir brīvi pieejami pasūtītāja mājaslapā internetā     http://www.veremi.lv. Ar iepirkuma dokumentiem pretendenti var iepazīties arī Vērēmu pagasta pārvaldē, J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, pie sekretāres darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 3.martam plkst.12-30 Vērēmu pagasta pārvaldē, J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, pie sekretāres.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī nolikuma 1.3.1.apakšpunktā noteiktā termiņa netiks izskatīti un neatvērti tiks atdoti/nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu noformēšana.

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā iepakojumā vienā eksemplārā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- atzīmes – Piedāvājums iepirkumā „Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi”, identifikācijas numurs RNP VPP 2014/2, neatvērt līdz 2014.gada 3.martam      plkst.12-30;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese.

    - Piedāvājums sastāv no trim daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

    - Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, ar   attiecīgu

uzrakstu: „Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”. Diegu (auklu) gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lapu skaitu katrā piedāvājumā daļā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst katrai piedāvājuma daļai pievienotajam satura radītājam. Visas piedāvājuma daļas jāievieto 1.4.1.apakšpunktā minētajā iepakojumā.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Iepirkumu komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.3.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts.

    - Iepirkuma priekšmets ir Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi – CPV kods 50230000-6 (remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām).

    - Līguma darbības laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi.

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no gadījumiem, kas ir paredzēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējam.

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām spējām.

3.3.1.Pretendentam  remontdarbos izmantojamiem materiāliem (drupinātā grants, grants, smilts) ir jābūt atbilstības sertifikātiem.

3.3.2.Pretendentam ir pieejama ceļa uzturēšanas pakalpojumu veikšanai nepieciešamā tehnika un ražošanas iekārtas.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos sniegt pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumus, atbilstoši šī nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums).

    - Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija.

### 4.1.3.Informācija par pretendenta rīcībā esošo, pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam) – 2.pielikums.

4.1.4.Materiālu atbilstības sertifikātu kopijas.

  - Tehniskais piedāvājums.

4.2.1.Pretendentam jāsniedz Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

4.2.2.Pagasta ceļu uzturēšana pretendentam jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

  - Finanšu piedāvājums.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda:

4.3.1.1.vienības  cena euro (EUR) bez PVN,

4.3.1.2.vienības cena euro (EUR) ar PVN.

4.3.2.Finanšu piedāvājums sagatavojams, saskaņā ar instrukcijai pievienoto formu (4.pielikums).

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Pretendentu piedāvājumus iepirkumu komisija izvērtē slēgtajā sēdē un pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko līgumcenu.

- Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā

minēto apstākļu esamības pārbaude

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šī nolikuma 1.4., 3.1.-3.3., 4.1.-4.3.punktā minētajām prasībām un 5.1.punktā noteiktajam kritērijam, iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)       8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

6.2.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

6.2.1.1.par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

6.2.1.2.par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

6.2.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

6.3.  Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 6.2.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

6.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

6.3.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkumu komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, iepirkumu komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības:

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta persona izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai;

    - labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

    - pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvērtēšanai;

    - izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāku cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Iepirkumu komisijai ir pienākums:

    - nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemot lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts, kā arī nodrošināt piedāvājumu glabāšanu tā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumos ietvertajai informācijai.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendentiem ir tiesības:

    - apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu;

    - pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

    - saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju;

    - ja iepirkumu komisija informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem – iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Pretendentiem ir pienākums:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

    - iesniegt iepirkumu komisijas pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumā:

- Pieteikuma forma dalībai iepirkumā (1.pielikums).

- Informācijas forma par piederošo vai pieejamo tehniku un ražošanas iekārtām (2.pielikums).

- Tehniskā specifikācija (3.pielikums).

- Finanšu piedāvājuma firma (4.pielikums).

- Līguma projekts (5.pielikums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                                     J.Inkins

1.pielikums

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā „Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi”

(identifikācijas Nr. RNP 2014/2)

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums), es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

      - nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami;

      - <pretendenta nosaukums> piekrīt nolikuma nosacījumiem un garantē pasūtītāja prasību izpildi;

      - piedāvājumu veido šim pieteikumam pievienotie dokumenti.

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________

reģistrācijas Nr. _____________________________________________________

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. _____________________________________

juridiskā adrese: ____________________________________________________

biroja adrese: _______________________________________________________

bankas rekvizīti: ____________________________________________________

kontaktpersona: _____________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds)

telefons: __________	fakss: ____________ 	e-pasta adrese: __________________

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu.

<uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, zīmogs>

Datums: ______________________

2.pielikums

Informācija

par piederošo vai pieejamo tehniku

vai ražošanas iekārtām

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)

Z.v.

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumā „Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi”,

identifikācijas Nr. RNPVPP 2014/2

- Pakalpojumu sniegšanas vieta: Vērēmu pagasts.

- Ceļu kopējais garums – 71 km.

- Paredzamā iepirkuma līguma summa (uz 24 mēnešiem) – līdz EUR 41000 (bez PVN).

- Jāsniedz sekojoši Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi:

  - pagasta autoceļu greiderēšana;

  - sāngrāvju rakšana ar ekskavatoru ar grunts izlīdzināšanu;

  - sāngrāvju profila atjaunošana ar greideri;

  - ceļa klātnes remontdarbi izstrādājot 500 m3/km ar drupināto granti vai ar grants – smilts maisījumu;

  - autoceļu tīrīšana no sniega nepieciešamības gadījumā;

  - bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve ar diametriem: 0,8 m, 0,5 m, 0,3m;

  - drupinātas grants piegāde;

  - grants – smilts maisījuma piegāde;

  - smilts piegāde;

  - rakšanas darbi ar ekskavatoru;

4.11.grunts izlīdzināšana;

4.12.treilera pakalpojumi.

5. Pakalpojumu sniegšanas laiku un nepieciešamos pakalpojumu veidus saskaņot ar pagasta pārvaldes  speciālistu, kas atbildīgs  par ceļu uzturēšanu.

6. Vērēmu pagasta pārvaldes ceļu uzturēšana jāveic, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumus Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

4. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi”,

identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/2

| Pasūtītājs un pasūtītāja adrese | Vērēmu pagasta pārvalde, J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 |
| --- | --- |
| Pretendents | Rekvizīti |

Pretendenta kontaktpersona:

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

<Pretendenta nosaukums> piedāvā sniegt tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un termiņos par sekojošu cenu:

| Nr. p.k. | Pakalpojumu nosaukums | Mērvienība | Vienības cena (bez PVN) EUR | PVN 21% EUR | Vienības cena (ar PVN) EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu greiderēšana (2.gājienu) | km |  |  |  |
| 2. | Sāngrāvju rakšana ar ekskavatoru, grunti izlīdzinot | m3 |  |  |  |
| 3. | Sāngrāvju profila atjaunošana ar greideri | km |  |  |  |
| 4. | Ceļa klātnes remontdarbi, izstrādājot 500 m3/km: |  |  |  |  |
| 4.1. | ar drupināto granti | km |  |  |  |
| 4.2. | ar grants – smilts maisījumu | km |  |  |  |
| 5. | Autoceļu tīrīšana no sniega nepieciešamības gadījumā | km |  |  |  |
| 6. | Bojātu caurteku posmu nomaiņa vai izbūve: |  |  |  |  |
| 6.1. | diametrs 0,50 | tek./m |  |  |  |
| 6.2. | diametrs 0,30 | tek./m |  |  |  |
| 6.3. | diametrs 0,80 | tek./m |  |  |  |
| 7. | Drupinātās grants iegāde ar piegādi | m3 |  |  |  |
| 8. | Grants – smilts maisījuma iegāde ar piegādi | m3 |  |  |  |
| 9. | Smilts iegāde ar piegādi | m3 |  |  |  |
| 10. | Rakšanas darbi ar ekskavatoru | m3 |  |  |  |
| 11. | Grunts izlīdzināšana ar ekskavatoru | m3 |  |  |  |
| 12. | Grunts izlīdzināšana ar buldozeru | m3 |  |  |  |
| 13. | Treilera pakalpojumi | stunda |  |  |  |

| Amats, vārds, uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Z.V. |

5. pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. ______________

Rēzeknes novada Vērēmu pagastā	           				2014.gada ___. ___________

Vērēmu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014495, pārvaldes vadītāja Vladimira Bistrova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un _________________________, reģistrācijas Nr._______________, _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Vērēmu pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr. RNPVPP 2014/2, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojumi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumā, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas (līguma pielikumi Nr.1 un Nr.2).

2. Līguma darbības laiks

2.1. Šī līguma 1.1.punktā paredzēto Pakalpojumu sniegšanas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

2.2. Šis  līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3. Izpildītāja pienākumi

3.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumus  šī līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā.

3.2. Izpildītājs Pakalpojumus sniedz saviem spēkiem, kā arī noteikto pakalpojumu sniegšanu Izpildītājs var nodot apakšuzņēmējiem atbilstoši iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2). Apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

3.3. Izpildītājs šajā līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus materiālus.

3.4. Izpildītāja pienākumos ietilpst:

3.4.1. normatīvo aktu ievērošana, kas attiecas uz konkrētajiem pakalpojumiem;

3.4.2. darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

3.5. Izpildītājs līguma darbības laikā ir atbildīgs par Pasūtītajam nodarītajiem zaudējumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

3.6. Ja Izpildītāja vainas dēļ Pakalpojumi ir sniegti nekvalitatīvi un sakarā ar to ir konstatēti defekti, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

4. Pasūtītāja pienākumi

4.1. Pasūtītājs apņemas pēc konkrētā pakalpojuma sniegšanas pieņemt to no Izpildītāja ar pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu un samaksāt par sniegto pakalpojumu šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Pakalpojumu sniegšanas vietā.

5. Līguma summa un norēķinu kārtība

5.1. Kopējā līguma summa par 1.1.punktā paredzēto Pakalpojumu sniegšanu – EUR  _________ (<summa vārdiem>).

5.2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par sniegtajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz ikmēneša sniegto pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktiem, kurus ar saviem parakstiem ir apstiprinājuši Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji.

5.3.  Samaksa par kārtējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pārskaitot aktā norādīto summu uz Izpildītāja kontu bankā.

6. Informācijas apmaiņa un līguma izpildes kontrole

6.1. Pušu savstarpējie paziņojumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā  no  brīža, kad tas ir nogādāts adresātam.

6.2. Jautājumi, kas rodas Pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiek risinātas šādi:

6.2.1.Izpildītājs rakstveidā  piedāvā Pasūtītājam radušos jautājumu risināšanu;

6.2.2.Pasūtītājs izskata saņemto piedāvājumu un sniedz rakstisku atbildi Izpildītājam 3 (triju) darba dienu laikā no tā saņemšanas;

6.2.3.ja Pasūtītājs šī līguma 6.2.2.apakšpunktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tas ir tiesīgs risināt radušos jautājumu pēc saviem ieskatiem.

6.3. Šī līguma izpildes kontrolei Puses norīko savus pārstāvjus:

6.3.1. no Pasūtītāja puses: ________________________________________;

6.3.2. no  Izpildītāja puses: _______________________________________.

7. Pušu atbildība

7.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts konkrēto Pakalpojumu sniegšanas termiņš, kas tiek noteikts savstarpēji vienojoties, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētā Pakalpojuma vērtības. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% (desmit procentu) apmērā no šī līguma summas.

7.2. Ja Pasūtītājs nokavē samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem, tas maksā Izpildītājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% (desmit procentu) apmērā no šī līguma summas.

7.3. Nokavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas un šī līguma saistību izpildes pienākuma.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi u.c. apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama.

9. Līguma laušana

9.1. Šis līgums var tikt lauzts Pusēm savstarpēji vienojoties vai Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajā kārtībā.

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.2. Grozījumi un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā, kad par to ir panākta rakstiska vienošanās, ko apstiprina abu Pušu pārstāvju paraksti.

10.3. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ____ lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

##### pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Vērēmu pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000014495 Adrese: Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, Sondori, J.Zvīdra ielā 1, LV-4647 Konts Nr. LV82NDEA0000083037090 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle Kods: NDEALV2X | IZPILDĪTĀJS __________________________________ Reģ.Nr.____________________________ Adrese:____________________________ __________________________________ Konts:_____________________________ Banka:____________________________ Kods:_____________________________ |
| --- | --- |
| ___________________________________ Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs V.Bistrovs | __________________________________ <amats, paraksta atšifrējums> |