APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

Vērēmu pagasta pārvaldes

iepirkumu komisijas

2014. gada 15.maija sēdē,

protokols Nr.5

ATKLĀTA KONKURSA

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”

identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4

(Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 4.kārtas ietvaros)

NOLIKUMS

Vērēmu pagastā

2014.

Satura rādītājs:

- Vispārīgā informācija …………………………………………………………….  3

- Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli …….  5

- Prasības pretendentiem attiecībā uz profesionālajām un tehniskajām spējam...6

- Tehniskais un finanšu piedāvājums ……………………………………………...  9

- Piedāvājumu vērtēšana    ………………………………………………………….10

- Iepirkuma līguma nosacījumi …………………………………………………….10

- Pretendenta tiesības un pienākumi ……………………………………………….10

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana........................ ..11

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi ………………………………........ 13

- Nolikuma saņemšanas kārtība, papildu informācijas sniegšana par nolikumu

un tā grozīšanas kārtība …………………………………………………………..14

- Tiesību akti, kas regulē iepirkuma procedūras veikšanu ……………………… 15

Pielikumi:

Pielikums Nr.1 – Būvdarbu apjomu saraksti (atsevišķs pielikums Excel)

Pielikums Nr.2 – Pieteikuma forma par piedalīšanos atklātā konkursā   ……………. 16

Pielikums Nr.3 – Informācijas par pretendentu forma  ……………………………….. 18

Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma………………………………………….. 19

Pielikums Nr.5 – Tehniskā specifikācija...........  ……………………………………….... 20

Pielikums Nr.6 – Zaļa iepirkuma kritēriji videi draudzīgā būvniecībā……………….. 22

Pielikums Nr.7 – Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto būvdarbu saraksta forma……... 27

Pielikums Nr.8 – Būvdarbu vadītāja (speciālista) kvalifikācijas, izglītības un darba

pieredzes apraksta (CV) forma    …………………………………….. 28

Pielikums Nr.9 – Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta forma…............. 30

Pielikums Nr.10 – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma (ja attiecināms) ...................  31

Pielikums Nr.11 – Informācijas par instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu

forma...............................………………............................................ 32

Pielikums Nr.12 – Apliecinājuma par kopējo finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā

iepriekšējo 3 (triju) darbības gadu laikā (neieskaitot PVN) forma. 33

Pielikums Nr.13 – Iepirkuma līguma projekts................................................................ 34

Pielikums Nr.14 – Vienkāršotās renovācijas dokumentācija ( pievienota atsevišķi)

1. Vispārīgā informācija.

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs RNP VPP 2014/4.

1.2. Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014495, adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads,      LV-4647.

Bankas rekvizīti: Valsts kase konts LV94TREL9801217789600, kods TRELLV22.

Pasūtītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt informāciju par iepirkuma procedūru: Laimdota Melne, tālr.64605901, 64628833; fakss 64625933; e-pasts: info@veremi.lv.

Pasūtītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt informāciju par iepirkuma priekšmetu: Vladimirs Bistrovs, tālr.64625933, 29467876, fakss 64625933; e-pasts: info@veremi.lv.

1.3. Iepirkuma priekšmets.

# 1.3.1.Iepirkuma priekšmets ir ēkas energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās renovācijas būvdarbi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) līdzfinansētajā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.5), būvdarbu apjomu sarakstiem (pielikums Nr.1) un vienkāršotās renovācijas dokumentāciju (pielikums Nr.16).

1.3.2.Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – konkurss), kas tiek organizēts KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” ietvaros, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), ievērojot „Zaļa iepirkuma” principus, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

1.3.3.CPV kods: 45453000-7 (kapitālais remonts un kosmētiskais remonts).

1.3.4.Būvuzņēmējs veic būvdarbus ar saviem (vai daļēji ar apakšuzņēmēja) spēkiem, ierīcēm, darba rīkiem un materiāliem un to cena ir iekļauta kopējā piedāvājuma cenā.

1.3.5. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.

1.3.6. Samaksas nosacījumi:

1.3.6.1.Priekšapmaksa (avanss) 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas. Samaksu veic     30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas.

1.3.6.2.Starpmaksājumi par ikmēneša darbiem būvuzņēmēja iesniegto rēķinu apmaksai tiek noteikti ne vairāk kā 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no līgumcenas.

1.3.6.3.Pasūtītājs norēķinās ar būvuzņēmēju par veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprināja būvuzņēmēja, kā arī pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji. Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

1.3.6.4.Galīgo norēķinu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas pasūtītājs veic    30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas un garantijas saistību izpildes galvojuma saņemšanas.

1.3.7.Pretendentam jānodrošina būvdarbu veikšana, kā arī citu palīgdarbu veikšana nepieciešamajā apjomā, ievērojot būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu prasības, saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu.

1.3.8.Pretendentam jāparedz pabeigto būvdarbu garantijas termiņš, kas nevar būt īsāks par         24 (divdesmit četriem) mēnešiem no būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

1.3.9.Vienkāršotās renovācijas projektā norādītajiem materiāliem drīkst piedāvāt ekvivalentus.

1.3.10.Konkursa uzvarētājam pirms būvuzņēmuma līguma noslēgšanas jāiesniedz vienošanās ar atkritumu savācēju un uzglabātāju par būvgružu savākšanu un noglabāšanu, bet pirms būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu abpusējas parakstīšanas, jāiesniedz izziņa no atkritumu uzglabātāja par ievesto atkritumu daudzumu.

1.3.11. Nepieciešamības gadījumā būvuzņēmējs pirms būvdarbu uzsākšanas slēdz līgumus par elektroenerģijas, ūdens, un citu resursu izmantošanu būvdarbu veikšanas laikā.

1.3.12.Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem pie būvobjekta uzstāda informatīvo plāksni ar pasūtītāja norādīto informāciju.

1.4. Līguma izpildes vieta un laiks.

1.4.1.Līguma izpildes vieta – Verēmu pamatskola, Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Škeņevas ciemā.

1.4.2.Būvdarbu uzsākšanas termiņš – pēc iepirkuma procedūras beigām un projekta apstiprināšanas Valsts vides investīciju fondā. Ja projekts netiks atbalstīts, iepirkuma līgums ar konkursa uzvarētāju netiks slēgts.

1.4.3.Būvdarbu izpildes termiņš – 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja plānotie termiņi: apkures sistēmas renovācija – līdz 2014.gada 25.augustam, jumta seguma nomaiņa – līdz 2014.gada 25.septembrim, objekta nodošana ekspluatācijā – līdz  2014.gada 19.decembrim.

1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.5.1.Piedāvājumus var iesniegt personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta   pārvaldē, J.Zvīdra ielā 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.12-00 un no plkst.12-30 līdz plkst.16-00, vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2014.gada 10.jūlijam plkst.12-00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā norādītajā adresē līdz šajā apakšpunktā noteiktajam termiņam.

1.5.2.Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā, iesniegti vai saņemti pēc nolikuma 1.5.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, vai nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek atvērti vai izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējiem.

1.5.3.Piedāvājumi tiks atvērti 2014.gada 10.jūlijā plkst.12-00 Vērēmu pagasta pārvaldē, J.Zvīdra ielā 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

1.5.4.Iesniegto piedāvājumu piegādātājs var atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz 1.5.1.apakšpunktā norādītā termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

1.5.5.Kopā ar piedāvājumu pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro) apmērā kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā (nolikuma 1.2.punkts).

1.5.6.Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 3 (trīs) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.5.7.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.5.7.1.nolikuma 1.5.6.apakšpunktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

1.5.7.2.līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.5.8.Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.5.8.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.5.8.2.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.5.9.Piedāvājums, kuram nav nodrošinājuma, tiek noraidīts un netiek izskatīts.

1.6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu.

1.6.1.Piedāvājums sastāv no:

1.6.1.1.pretendenta pieteikuma (pielikums Nr.2) un atlases dokumentiem (nolikuma 2.2., 3.2.punkti);

1.6.1.2.tehniskā piedāvājuma;

1.6.1.3.finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.4).

1.6.2.Dokumentiem jābūt sakārtotiem 1.6.1.apakšpunktā noteiktajā secībā. Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1.6.3.Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), ar satura radītāju. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē uz kuras norāda:

- pasūtītāja nosaukumu un adresi;

- Piedāvājums atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”, identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4;

- neatvērt līdz 2014.gada 10.jūlijam plkst.12-00;

- pretendenta nosaukumu, adresi, kontakttālruņa, faksa numurus un e-pasta adresi.

1.6.4.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas. Ārvalstu institūciju izdotajiem dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. Pretendentam jāiesniedz arī Finanšu piedāvājuma elektroniskā versija uz optiskā datu nesēja (CD vai DVD diska). Datu nesēju ar Finanšu piedāvājuma elektronisko versiju jāievieto 1.6.3.apakšpunktā minētājā aploksnē. Finanšu piedāvājumā iekļautajām tāmēm jābūt MS Excel formātā, saglabājot formulas. Iepirkumu komisija vērtē papīra formātā iesniegtos piedāvājumus, elektroniski iesniegtais finanšu piedāvājums tiks izmantots piedāvājuma atbilstības pārbaudei iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām.

1.6.5.Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētam, uz uzlīmes, kas nostiprina diegu (auklu), jānorāda lapu skaits, uzlīme jāapzīmogo un jāparaksta ar paraksta tiesībām apveltītai vai pilnvarotai personai (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

1.6.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Piedāvājums jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības un paraksta tiesības, pievienojot pilnvaru, ja pārstāvības un paraksta tiesības noteiktas ar pilnvaru.

1.6.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personu apvienība, piedāvājumā iekļauj starp personu grupas (apvienības) dalībniekiem noslēgtu vienošanos (līgumu) par dalību iepirkuma procedūrā, kurā ir norādīta persona, kas iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai apvienību, kā arī katras personas atbildības apjomu.

1.6.8.Piedāvājumā cenas norāda euro (EUR).

1.6.9.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.6.10.Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.5.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.7. Paredzamā līgumcena.

1.7.1.Līgumcena ir kopējā piedāvājuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas paredzēta samaksai par nolikuma 1.3.punktā paredzēto darbu izpildi.

1.7.2.Paredzamā līgumcena ir noteikta līdz EUR 326 342,23 (bez PVN).

2. Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli.

2.1. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

2.1.1.Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu   prasībām:

2.1.1.1.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai apvienība, tai jābūt reģistrētai komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) kā personālsabiedrībai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar personu grupu vai apvienību).

2.1.1.2.Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem, jābūt tiesībām veikt darbus iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajā būvniecības jomā, ko apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta un Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.

2.1.1.3.Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu juridiskā persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt iepirkuma procedūras dokumentos paredzētos būvniecības darbus.

2.1.1.4.Ja pretendents (pretendenta dalībnieks, apakšuzņēmējs) ir ārvalstu juridiskā persona un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet atklātā konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam līdz līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

2.1.1.5.Gadījumā, ja pretendents ir vairāku personu apvienība (turpmāk – apvienība), tad uz visām personām attiecas nolikuma 3.1.punkta prasības, un apvienības dalībnieku starpā jābūt noslēgta vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas. Ja personu apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība.

2.1.2.Attiecībā uz pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,5. vai 6.punktā minētie gadījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā.

2.1.3.Attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5. vai 6.punktā minētie nosacījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā.

2.1.4.Pretendentu neizslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

2.1.4.1.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi;

2.1.4.2.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma         39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.

2.2. Kvalifikācijas pierādīšanai pretendentiem jāiesniedz sekojošie dokumenti:

2.2.1.Informācija par pretendentu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.

2.2.2.Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

2.2.3.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un dokuments, kas apliecina informācijas atjaunošanu būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu juridiskai personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt būvniecības darbus.

2.2.4.Gadījumā, ja pretendents paredz būvdarbu veikšanu, kuru vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nodot apakšuzņēmējiem, apakšuzņēmēju kvalifikācijas pieradīšanai ir jāiekļauj katra šāda apakšuzņēmēja dokumentu kopijas, saskaņā ar nolikuma 2.2.2., 2.2.3.apakšpunktiem.

3. Prasības pretendentiem attiecībā uz profesionālajām un tehniskajām spējam.

3.1. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

### Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā iepriekšējo 3 (triju) darbības gadu (2011., 2012. un 2013.gada) laikā (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem – vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu, neskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu (turpmāk – PVN). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta vidējais finanšu apgrozījums  būvdarbu veikšanā iepriekšējo 3 (triju) darbības gadu laikā summējas no visu personu apvienības dalībnieku vidējiem finanšu apgrozījumiem iepriekšējo 3 (triju) darbības gadu laikā.

    - Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu (2009.- 2013. un 2014.gada)  laikā ir pieredze vismaz 3 (triju) līdzīga rakstura objektu (pēc būvdarbu veida – publiskās ēkas vai būves (ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50% ēkas vai būves kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai) būvniecībā, rekonstrukcijā vai renovācijā par līgumcenu (katrā būvobjektā), kas nav zemāka par piedāvāto šajā iepirkuma procedūrā. Būvniecības objektiem ir jābūt pabeigtiem.

3.1.3. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

3.1.3.1.atbildīgu būvdarbu vadītāju, kuram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegts sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un ir darba pieredze attiecīgajā jomā. Būvdarbu vadītājs apliecina, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, kā būvdarbu vadītājs piedalīsies Verēmu pamatskolas ēkas energoefektivitāti paaugstinošu vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšanā KPFI līdzfinansētajā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei būvdarbu vadīšanā vismaz 3 (trijos) līdzvērtīgajos būvobjektos (pēc būvdarbu veida – publiskas ēkas vai būves (ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50% ēkas vai būves kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai) būvniecībā, rekonstrukcijā vai renovācijā par līgumcenu (katrā būvobjektā), ka sastāda vismaz 50% (piecdesmit procentus) no pretendenta piedāvātās līgumcenas (būvobjektiem ir jābūt pabeigtiem);

3.1.3.2.siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kuram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegts atbilstošs sertifikāts Latvijas Republikā un ir darba pieredze attiecīgajā jomā;

3.1.3.3.elektroietaišu būvdarbu vadītāju, kuram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegts atbilstošs sertifikāts;

3.1.3.3.sertificētu energoauditoru;

3.1.3.4.darba aizsardzības speciālistu;

3.1.3.5.atbildīgo personu par ugunsdrošību.

3.1.4.Pretendentam ir visi nepieciešamie darba resursi un tehniskais nodrošinājums atbilstoši būvdarbu raksturam.

3.1.5.Pretendents spēj īstenot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.

  - Profesionālo un tehnisko spēju pierādīšanai jāiesniedz sekojošie dokumenti:

3.2.1.Pretendenta apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā iepriekšējo  3 (triju) darbības gadu (2011., 2012. un 2013.gada) laikā, neieskaitot PVN (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem – par kopējo finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā), aprēķinot arī vidējo gada finanšu apgrozījumu (nolikuma pielikums Nr.12).

3.2.2.Pēdējo 5 (piecu) gadu (2009.-2013. un 2014.gada) laikā veikto būvdarbu saraksts, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.7, kas pierāda pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma 3.1.2.apakšpunktā izvirzītajām prasībām. Sarakstam jāpievieno vismaz 3 (triju) pasūtītāju atsauksmes par līdzvērtīgu pabeigto būvobjektu kvalitāti.

3.2.3.Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts ar tām pievienotajiem dokumentiem, kas pierāda attiecīgā speciālista kvalifikāciju – atbilstošu būvprakses sertifikātu kopijām būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto būvdarbu vadīšanā, apliecību u.c. dokumentu kopijām.

3.2.4.Atbildīga būvdarbu vadītāja un speciālistu kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksti (CV) atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.8.

3.2.5.Atbildīga būvdarbu vadītāja un pārējo speciālistu apliecinājumi par gatavību piedalīties Verēmu pamatskolas ēkas energoefektivitāti paaugstinošu vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšanā KPFI līdzfinansētajā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, norādot arī amatu, kādā attiecīgs speciālists piedalīsies iepirkuma līguma izpildē.

3.2.6.Informācija par pretendenta vidējo nodarbināto skaitu gadā un vadošā personāla skaitu pēdējo 3 (triju) gadu laikā.

3.2.7.Informācija par instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu, kas ir pieejams pretendentam līguma izpildei.

3.2.8.Pasākumu apraksts vides aizsardzības prasību nodrošināšanai, ko pretendents ir spējīgs īstenot, izpildot līgumu. Aprakstam pievienojams Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegts sertifikāts, kas apliecina pretendenta atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem vai līdzvērtīgs novērtējums par pretendenta darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām, kuras Latvijā atbilst iepriekš minētajai vides vadības sistēmai, vai vides pārvaldības un audita sistēmai (EMAS).

3.2.9.Ja pretendents ir personu grupa, jāiesniedz informācija par personu grupā ietilpstošajiem partneriem, atbildības sadalījumu un pārstāvniecības tiesībām šajā iepirkuma procedūrā, kā arī katra personu grupas dalībnieka dokumentu kopijas, saskaņā ar šī nolikuma 3.2.1.-3.2.8.apakšpunktiem (speciālistu sertifikātu kopijas un CV – atbilstoši speciālistu sarakstam).

3.2.10.Ja pretendents (arī apvienība) ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, ir jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā būvdarbu līguma daļa, šo darbu apjoms euro un procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas, kā arī apakšuzņēmēja  apliecinājums par gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju (saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu).

3.2.11.Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Publisko iepirkumu likuma 20.panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

3.2.12.Publisko iepirkumu likuma 20.panta, kā arī 35., 39.1 un 68.panta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

3.2.13.Gadījumā, ja pretendents, kurš balstās uz apakšuzņēmēja finansiālajām iespējām (finanšu apgrozījums), nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīts par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt līgumu, tādam pretendentam un apakšuzņēmējam pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība, lai noteiktu kopīgu atbildību par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām. Šajā gadījumā pretendentam jāiesniedz vienošanās par gatavību izveidot personālsabiedrību, gadījumā ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju.

3.3.14.Ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamo būvdarbu vērtība ir   20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, vai ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai  apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilsts paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūrās dokumentos noteiktajām prasībām – apliecinājumu atbilstoši nolikuma 10.pielikumam un informāciju atbilstoši nolikuma 2.2., 3.2.punktos noteiktām prasībām.

- Tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Tehniskais piedāvājums.

### 4.1.1.Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.5) un Zaļā iepirkuma kritērijiem videi draudzīgā būvniecībā (pielikums Nr.6) .

### 4.1.2.Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj:

4.1.2.1.Detalizētu aprakstu par zaļa iepirkuma kritēriju izpildi līguma darbības laikā, tai skaitā:

- darbinieku apmācību par videi draudzīgu būvniecību;

- resursu ekonomiju;

- materiālu plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu un trokšņa līmeni.

4.1.2.2.Izvērstu būvdarbu izpildes grafiku, tai skaitā darbaspēka plūsmu, ņemot vērā nolikuma 1.4.3.apakšpunkta nosacījumus.

4.1.2.3.Apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu – vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža un garantijas nosacījumiem, norādot garantijas laikā atklāto defektu un slēpto trūkumu novēršanas uzsākšanas termiņu (dienās) no pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža.

4.1.2.4.Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam piešķirs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms būvdarbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem kopiju (saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”).

4.1.2.5.Apliecinājumu par ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaudi pirms objekta nodošanas ekspluatācijā

4.1.2.6.Resursu taupības nodrošināšanas apraksts, būvdarbu veikšanas laikā objektā izmantojot elektroenerģijas, ūdens resursus, kā arī citus resursus.

4.1.2.7.Materiālu plūsmas aprakstu, norādot plānotus pasākumus materiālu plūsmas nepārtrauktības nodrošināšanai objektā, materiālu uzglabāšanas vietas, pēc iespējas mazāk kaitējot apkārtējai videi un nodrošinot racionālu resursu izmantošanu.

4.1.2.8.Apliecinājumu par līgumu noslēgšanu par būvdarbu veikšanas gaitā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, kā arī par būvdarbu veikšanas gaitā radušos atkritumu izvešanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. Apliecinājuma vietā pretendents var pievienot attiecīgo līgumu kopijas.

4.1.2.9.Pasākumu apraksts trokšņu līmeņa objektā atbilstības Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai.

  - Finanšu piedāvājums.

### 4.2.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.4).

4.2.2.Būvniecības tāmes tiek sastādītas un noformētas saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6., 7.pielikumu (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””).

### 4.2.3.Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem būvdarbu veikšanā iespējamiem riskiem, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

### 4.2.4.Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, komunālie izdevumi un neparedzētie izdevumi, peļņa un nodokļi (izņemot PVN).

### 4.2.5.Pretendentam jāparedz darbi un materiāli (tai skaitā Vienkāršotās renovācijas projekta specifikācijās un būvdarbu apjomos neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

4.2.6.Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā iepirkuma līguma darbības laikā. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

4.2.7.Finanšu piedāvājumā ietveramā informācija – tāmes jāiesniedz arī elektroniski (CD). Atšķirību gadījumā par pamatu tiks ņemta informācija, kas iekļauta papīra formātā sastādītajos dokumentos (tāmēs).

5. Piedāvājumu vērtēšana.

5.1.  No piedāvājumiem, kuri atbilst šī nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām, nolikuma 1.7.punkta prasībām, tehniskajai specifikācijai, būvdarbu apjomu sarakstiem un vienkāršotās renovācijas projektam un kurus iesnieguši šī nolikuma 2.1. un 3.1.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilstošie pretendenti, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.

6. Iepirkuma līguma nosacījumi.

6.1.   Iepirkuma līgumā tiek noteikts garantijas laika nodrošinājums (pielikums Nr.13 „Iepirkuma līguma projekts”).

6.2.   Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu (pielikums Nr.13).

6.3.  Ja pretendentam ir iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešās daļas prasības. Pasūtītājs atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## 6.4.   Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža.

6.5.  Līgums tiks slēgts ar juridisko personu, personālsabiedrību vai piegādātāju apvienības galveno dalībnieku, kurš tiks pilnvarots pārstāvēt attiecīgo apvienību un uzņemsies atbildību par veicamo darbu apjomu un kvalitāti.

6.6.  Iepirkuma līgums tiks slēgts pēc iepirkuma procedūras beigām, ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtās un piektās daļas prasības, un ne ātrāk kā pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas. Ja projekts netiks atbalstīts, iepirkuma līgums netiks slēgts.

7. Pretendenta tiesības un pienākumi.

7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu piekrišanu atklāta konkursa noteikumiem.

7.2.   Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var savu piedāvājumu atsaukt, iesniedzot pasūtītājam parakstītu iesniegumu par sava piedāvājuma atsaukšanu.

7.3.   Pretendentam ir tiesības, pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām laikus iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkumu komisijas paskaidrojumu un papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām (kopā ar pretendenta uzdoto jautājumu tiks ievietota Vērēmu pagasta pārvaldes mājaslapā internetā: http://www.veremi.lv sadaļā „Iepirkumi”, kur ir pieejami iepirkuma procedūras  dokumenti).

7.4.   Pretendentam ir tiesības ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt sūdzību par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām, kā arī apstrīdēt iepirkuma procedūras norises likumību Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrajā daļā noteiktajos termiņos.

8. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

8.1.   Iepirkumu komisija (turpmāk – komisija)  nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

8.2.   Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.

8.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas pretendentu atlasē, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

8.4.   Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai. Saņemot pieprasījumu sniegt šādu informāciju, pretendentam tā jāiesniedz       3 (triju) darbdienu laikā.

8.5.  Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, nosakot termiņu.

8.6.    Ja pretendents norādītajā laikā neiesniedz pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

8.7. Piedāvājumu atvēršanas, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas gaita tiek protokolēta.

8.8. Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.

8.9.   Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, komisija šī pretendenta piedāvājumu noraida un turpmāk to neizskata.

8.10. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 4.1.punktā izvirzītajām prasībām, komisija šī pretendenta piedāvājumu noraida kā neatbilstošu un turpmāk neizskata.

8.11. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Konstatējot šādas kļūdas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā aritmētisku kļūdu labojumus. Ziņas par labotām aritmētiskām kļūdām komisija ieraksta protokolā.

8.12. Ja komisija uzskata, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tā pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu, rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

8.13. Ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija šī pretendenta piedāvājumu noraida un turpmāk nevērtē.

8.12. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību.

8.13. Lai pārbaudītu, vai pretendents, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

8.13.1.par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

8.13.2.par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

8.13.3.par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

8.14. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

8.15. Atkarībā no atbilstoši nolikuma 8.13.3.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem komisija:

8.15.1.neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

8.15.2.informē pretendentu par to, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz          150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

8.16. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

8.17. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

8.18. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

8.18.1.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi;

8.18.2.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma        39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.

9. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi.

9.1.   Iepirkumu komisija veic atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” iesniegto dokumentu apkopošanu, sagatavošanu izskatīšanai un  izskatīšanu sēdēs.

9.2.  Komisija izskata piedāvājumus un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar izraudzīto pretendentu.

9.3.   Komisija darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu.

9.4.  Komisija ir tiesīga pretendenta piedāvājumā iekļauto informāciju pārbaudīt kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

9.5.	Komisija labo aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

9.6.	Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai jebkurā piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijā.

9.7.  Komisija pieprasa, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

9.8.  Ja visi iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, nosūtot Publisko iepirkumu likuma 32.panta trešajā daļā minēto informāciju visiem pretendentiem un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 26.panta ceturto daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

9.9.    Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas šajos dokumentos noteiktās prasības, nepieciešamības gadījumā pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

9.11. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu.

9.12. Ja atklātā konkursā ir iesniegts tikai viens piedāvājums, vai arī tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, komisija pārbauda, vai konkrētajā tirgū darbojas pietiekams pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits, vai šajā iepirkuma procedūrā izvirzītas pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas un lemj, vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo pretendentu.

9.13. Gadījumā, ja komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar vienīgo iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām atbilstošo pretendentu, tā sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

9.14. Komisijai ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.15. Iepirkumu komisija paziņo atklāta konkursa rezultātus vienlaikus visiem pretendentiem      3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrās daļas prasības.

9.16. Komisija pieņem lēmumus slēgtās sēdēs, balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) komisijas locekļu.

9.17.Komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar nolikuma 9.15.punktu, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā http://www.iub.gov.lv.

## 10. Nolikuma saņemšanas kārtība, papildu informācijas sniegšana par nolikumu

## un tā grozīšanas kārtība.

10.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Vērēmu pagasta mājaslapā internetā http://www.veremi.lv, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

10.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10.3. Papildu informācijas pieprasījums nosūtams pasūtītājam pa pastu, elektronisko pastu vai pa faksu, adresējot to Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijai, ar norādi – atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”, identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4. Ja pieprasījums nosūtīts elektroniski vai pa faksu, tas ir nosūtams arī pa pastu. Pieprasījumā jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pieprasītāja amats, vārds, uzvārds,    e-pasta adrese, kontakttālruņa un faksa numuri.

10.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

10.5. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma nolikumā. Par šiem grozījumiem informācija tiek publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā http://www.iub.gov.lv, ievietojot grozījumus Vērēmu pagasta pārvaldes mājaslapā internetā http://www.veremi.lv.

10.6. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi informācijai par veiktajiem grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos Vērēmu pagasta pārvaldes  mājaslapā internetā http://www.veremi.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

10.7. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 55.panta pirmo daļu, pasūtītājs pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei, pirms tam vienojoties ar iepirkuma procedūrā norādīto kontaktpersonu par konkrētu sanāksmes laiku, kas tiek publicēts pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentiem. Atbildes uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem tiek sniegtas rakstveidā, publicējot tos, kā arī uzdotos jautājumus pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentiem.

11. Tiesību akti, kas regulē iepirkuma procedūras veikšanu.

11.1. Iepirkuma procedūras veikšanu regulē Publisko iepirkumu likums, kā arī citi normatīvie akti, kas attiecās uz iepirkuma priekšmetu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                         Jānis Inkins

# pielikums Nr.2

# PIETEIKUMS

# par piedalīšanos atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi

# siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”

# (identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4)

# Rēzeknes novada pašvaldības

# Vērēmu pagasta pārvaldei

________________________ Nr. _____________

# (datums)

# Iepazinies ar iepirkuma procedūras noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots _______________________________ vārdā iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”    (identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4), saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām, piedāvāju izpildīt būvdarbus par kopējo summu EUR ______________ (<summa vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Ja _______________________ piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt būvdarbus apjomos un termiņos, kas noteikti būvdarbu apjomu sarakstos un piedāvājumā.

Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā noteiktās prasības.

Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka:

- pretendentu tiesības un pienākumi ir skaidri un saprotami;

- atklāta konkursa noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko pretenzijas par tiem netiks celtas;

- atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets un būvdarbu apjomu saraksti, līdz ar ko atzīstams, ka pasūtītājs ir nodrošinājis pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu;

- piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa un pilnībā apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

Ar šo iesniedzu _________________________ piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam pievienotajiem atklāta konkursa nolikuma 1.6.1.apakšpunktā norādītajiem dokumentiem.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

pielikums Nr.3

Informācija par pretendentu

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Dibināšanas datums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Darbības virzieni |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| Telefons |  |
| Fakss |  |
| e-pasts |  |
| Personas, kura parakstīs līgumu, amats, vārds, uzvārds |  |

Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: __________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts: _________________________________________________

z.v.

pielikums Nr. 4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”

(identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4)

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

Kontaktpersona

| vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

<pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvā izpildīt būvdarbu apjomu sarakstos un vienkāršotās renovācijas projektā noteiktos darbus par sekojošu cenu:

|  | Cena (euro) bez PVN (kopējā summa norādāma arī vārdiem) | PVN 21% summa (euro) |
| --- | --- | --- |
| Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā (tāmes saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem pielikumā) |  |  |

| Būvdarbu izpildes termiņš | nepārsniedzot nolikuma 1.4.3.apakšpunktā paredzēto |
| --- | --- |
| Darbu un materiālu garantijas laiks | nolikuma 4.1.2.3.apakšpunkts |

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

pielikums Nr.5

Tehniskā specifikācija

atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta

gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”

(identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4)

Šī iepirkuma procedūra tiek veikta, saskaņā ar Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai (apstiprināti Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdē, protokols Nr.94, 92.§). Veicot videi draudzīgu jeb zaļo publisko iepirkumu, jāņem vērā visas ēkas vispārējais vides profils. Tas nozīmē vajadzību ņemt vērā daudzus dažādus aspektus, sākot ar izmantoto būvmateriālu veidiem līdz dažādām pieejām, kā panākt augstu energoefektivitātes līmeni.

- Atkritumu apsaimniekošana.

  - Būvniecības gaitā radušies atkritumi tiek šķiroti:

- plastmasa un plēve, b) koksne, c) metāls, d) stikls, e) būvgruži – ķieģeļi, apmetums utt.

  - Atkritumi jānodod atkritumu glabāšanas punktā vai sadzīves atkritumu glabāšanas poligonā .

  - Katrai atkritumu grupai pie būvobjekta ir savs konteiners. Konteinera lielumu, saskaņojot ar būvuzraugu, nosaka būvdarbu veicējs. Konteineriem ir jābūt noslēdzamiem ar vāku.

- Apmācību organizēšana un rokasgrāmatas sagatavošana.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānodod pasūtītājam visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatas 3(trīs) eksemplāros, kā arī vienā eksemplārā inženiertīklu izpildshēmas digitālā formā (Auto CAD versijā).

  - Rokasgrāmatās jāiekļauj šāda informācija:

- sistēmas apraksts;

- sistēmas tehniskā pase;

- ekspluatācijas instrukcijas;

- visu rūpnieciski samontēto iekārtu daļu un atsevišķi piegādāto daļu tehniskais apraksts;

- apkalpošanas rokasgrāmata.

  - Visiem inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatās esošiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, vai tulkotiem latviešu valodā. Būvuzņēmējam jāapmāca pasūtītāja tehniskais personāls rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām, kā arī jāveic piedāvājumā norādītās apmācības par ēkas energoefektīvu izmantošanu.

  - Ja tāmēs ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai labāki par tāmēs minētajiem, kā arī atbilst tehniskajām specifikācijām.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ENERGOPATĒRIŅA PĀRRAUDZĪBAI

### 1. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta energoauditora piesaistīšana veikto būvdarbu energoefektivitātes rādītāju pārbaudei un ēku energoefektivitātes sertifikāta izstrādāšanai. Energoauditoram jābūt izsniegtam sertifikātam ēku energoefektivitātes novērtēšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par energoauditoriem”.

### 2. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana būvdarbu veikšanā, kuriem ir izsniegti attiecīgie sertifikāti vai apliecības visu vienkāršotās renovācijas projektā paredzēto būvdarbu veikšanai, un proti:

- atbildīgā persona par darba drošību;

- atbildīgā persona par elektrodrošību;

- atbildīgā persona par ugunsdrošību.

Piedāvājumā jāiekļauj visu norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

3. Ēkas renovācijas darbi jāveic, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektu, energoaudita pārskatiem, tāmēm un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem norādījumiem, autoruzraudzības kārtībā veiktajiem norādījumiem un skicēm, pievēršot lielāko uzmanību ēkas siltināšanas, īpaši savienojumu, stūru un aukstuma tiltu vietu siltināšanas būvdarbu izpildes kvalitātei, kurai jānodrošina oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāji projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” ietvaros.

4.  Atklāta konkursa uzvarētājam, veicot ēkas renovācijas darbus, obligāti jāsasniedz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā norādītos rezultātus.

5.  Atklāta konkursa uzvarētājam jānodrošina regulāras energoefektivitātes rezultātu pārbaudes, pieaicinot sertificētu energoauditoru.

6. Pabeidzot ēkas siltināšanas un renovācijas darbus, iepirkuma procedūras uzvarētājam jāiesniedz ēkas energoefektivitātes sertifikāts.

7. Ja ieinteresētajam piegādātājam, izskatot Vienkāršotās renovācijas projektu, tāmēs un tehniskajā specifikācijā ietvertos darbu apjomus un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā nolikumā noteiktajā kārtībā.

8.  Piedāvājumā jāietver visi Vienkāršotās renovācijas projektā, tāmēs un tehniskajā specifikācijā minētie darbi un apjomi.

9. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj izmaksas, kuras saistītas ar energoauditora piesaistīšanu un ēku energoefektivitātes sertifikātu sagatavošanu.

pielikums Nr.6

Zaļa iepirkuma kritēriji videi draudzīgā būvniecībā

Zaļa publiskā iepirkuma kritēriji jāievēro visā aprites cikla laikā, sākot no būvniecības ieceres brīža, ietverot būvdarbu veikšanu, ēkas ekspluatāciju un visbeidzot nonākot līdz otrreizējai izmantošanai un utilizācijai.

Zaļa iepirkuma kritēriji:

- enerģijas patēriņš;

- iekštelpu klimats un lietotāja komforts;

- būvniecības un apdares materiālu pielietojums;

- ūdens resursu lietošana;

- teritorijas izmantošana;

- piesārņojuma kontrole;

- transports;

- atkritumu apsaimniekošana;

- ēkas un būvdarbu pārvaldība.

| Nr. | Kritēriji | Ir | Nav | N/a | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Ir” – noteikti un ievēroti, „Nav” – nav ņemti vērā, „N/a” – nav attiecināms uz doto objektu |  |
| 1. | Enerģijas patēriņš |  |  |  |  |
| 1.1. | Noteiktas enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai |  |  |  |  |
| 1.2. | Noteiktas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U robežvērtības |  |  |  |  |
| 1.3. | Noteiktas prasības termisko tiltu ierobežošanai |  |  |  |  |
| 1.4. | Noteikta ēkas konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība |  |  |  |  |
| 1.5. | Noteiktas prasības enerģiju taupošam apgaismojumam |  |  |  |  |
| 1.6. | Noteiktas prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai apgaismojumam un ventilācijai |  |  |  |  |
| 1.7. | Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves un tehnoloģiskās iekārtas |  |  |  |  |
| 1.8. | Noteikta prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas skaitītājus patērētājiem |  |  |  |  |
| 1.9. | Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ārējam apgaismojumam |  |  |  |  |
| 1.10. | Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ēkas inženiertehniskajām iekārtām |  |  |  |  |
| 1.11. | Rekuperācijas ventilācijas iekārtām noteikts efektivitātes koeficients, ne zemāks par 75% |  |  |  |  |
| 1.12. | Noteiktas prasības apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēmām |  |  |  |  |
| 1.13. | Noteiktas prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas daļām, vai materiāliem: par zemu vai „0” līmeņa CO2 izmešu tehnoloģiju pielietojumu |  |  |  |  |
| 1.14. | Noteiktas prasības atjaunojamo enerģijas resursu pielietošanai |  |  |  |  |
| 1.15. | Noteiktas prasības projekta un būvdarbu tehniskos risinājumus izstrādāt, ņemot vērā nākotnes enerģijas ekonomijas darbu iespējas |  |  |  |  |
| 1.16. | Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā |  |  |  | B |
| 1.17. | Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem nodrošināt bez apkures |  |  |  | B |
| 1.18. | Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu |  |  |  | B |
| 2. | Iekštelpu klimats un lietotāju komforts |  |  |  |  |
| 2.1. | Noteikts normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās |  |  |  |  |
| 2.2. | Noteiktas prasības telpu temperatūras režīmam |  |  |  |  |
| 2.3. | Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu klimata regulēšanas sistēmas (temperatūra, gaisa apmaiņa atkarībā no telpu noslodzes) |  |  |  |  |
| 2.4. | Noteiktas telpu akustiskās prasības |  |  |  |  |
| 2.5. | Noteiktas prasības telpu dabiskajam izgaismojumam |  |  |  |  |
| 3. | Būvniecības un apdares materiālu pielietojums |  |  |  |  |
| 3.1. | Noteikta prasība pēc detalizētām materiālu specifikācijām galvenajiem būvmateriāliem |  |  |  |  |
| 3.2. | Noteikta prasība pēc vietējiem materiāliem |  |  |  |  |
| 3.3. | Noteikta prasībā pēc videi draudzīgiem materiāliem, no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem |  |  |  |  |
| 3.4. | Noteikta prasība būvmateriālu atkārtotai izmantošanai būvobjektā vai citiem mērķiem |  |  |  |  |
| 3.5. | Noteiktas prasības materiālu izturībai un garantijas laiks |  |  |  |  |
| 3.6. | Noteikta prasība materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturībai un ilgmūžībai |  |  |  |  |
| 3.7. | Noteikta prasība pielietot materiālu aprites cikla aprēķinu |  |  |  |  |
| 3.8. | Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, pārraudzības un kontroles pasākumi |  |  |  | B |
| 4. | Ūdens resursu lietošana |  |  |  |  |
| 4.1. | Noteikta prasība pielietot ūdeni taupošas iekārtas (sanitārie mezgli, dušas, virtuves, ēkas apkopšana) |  |  |  |  |
| 4.2. | Noteiktas prasības notekūdeņu savākšanas sistēmai, piesārņojuma kontrolei |  |  |  |  |
| 4.3. | Noteiktas prasības notekūdeņu atkārtotai (pelēkā ūdens) izmantošanai pēc attīrīšanas vai lietus ūdens izmantošanai |  |  |  |  |
| 4.4. | Noteiktas prasības siltuma atgūšanai no notekūdeņiem (dušas, baseins, virtuves u.tml.) |  |  |  |  |
| 4.5. | Noteiktas prasības ūdens patēriņa uzskaitei un kontrolei |  |  |  |  |
| 4.6. | Noteiktas prasības noplūdes vietu kontrolei |  |  |  |  |
| 4.7. | Noteiktas prasības teritorijas apūdeņošanas sistēmām |  |  |  |  |
| 4.8. | Noteiktas prasības transportlīdzekļu mazgāšanai |  |  |  |  |
| 4.9. | Noteiktas prasības ilgtspējīgai ūdens saimniecībai (kompleksi pasākumi 4.1.-4.8.) |  |  |  |  |
| 4.10. | Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā |  |  |  | B |
| 5. | Teritorijas izmantošana |  |  |  |  |
| 5.1. | Noteiktas prasības jaunbūves vai rekonstrukcijas ekoloģiskās ietekmes samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai |  |  |  |  |
| 5.2. | Analizēta ēkas izvietojuma analīze pret debespusēm, izsauļojums un dienasgaisma |  |  |  |  |
| 5.3. | Analizēta centralizēto komunikāciju pieejamība |  |  |  |  |
| 5.4. | Noteikta objekta infrastruktūras ietekme uz vidi, apzaļumojums, ietekme uz ainavu |  |  |  |  |
| 5.5. | Noteiktas prasības zemes gabala reģenerācijai un piesārņojuma samazināšanai |  |  |  |  |
| 6. | Piesārņojuma kontrole |  |  |  |  |
| 6.1. | Noteiktas prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju (t.sk. CO2) emisiju samazinājumam |  |  |  |  |
| 6.2. | Noteiktas prasības gaismas piesārņojuma kontrolei nakts laikā |  |  |  |  |
| 6.3. | Noteiktas prasības kaitīgo vielu noplūdes risku samazināšanai |  |  |  |  |
| 6.4. | Noteiktas prasības trokšņa līmeņa kontrolei |  |  |  | B |
| 6.5. | Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai |  |  |  | B |
| 8. | Atkritumu apsaimniekošana |  |  |  |  |
| 8.1. | Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo materiālu un atkritumu uzglabāšanai |  |  |  |  |
| 8.2. | Noteiktas prasības nepārstrādājamo atkritumu un pārstrādājamo iekārtu uzglabāšanai |  |  |  |  |
| 8.3. | Noteiktas prasības organisko atkritumu kompostēšanai |  |  |  |  |
| 8.4. | Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai |  |  |  | B |
| 8.4.1. | Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā |  |  |  |  |
| 8.4.2. | Līgums par būvniecības atkritumu nogādi, pieņemšanu un apglabāšanu speciālā poligonā |  |  |  |  |
| 8.4.3. | Atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem pārvadājumiem |  |  |  |  |
| 8.4.4. | Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo konteineru izmantošanai |  |  |  |  |
| 8.4.5. | Noteiktas prasības būvuzņēmējam samazināt un pārstrādāt būvniecības atkritumus, vismaz 60% apjomā pēc svara |  |  |  |  |
| 8.4.6. | Noteikta prasība būvmateriālu piegādātājiem pieņemt atpakaļ, pārstrādāt un otrreiz izmantot būvmateriālu iepakojumu |  |  |  |  |
| 9. | Ēkas un būvdarbu pārvaldība |  |  |  |  |
| 9.1. | Noteikta prasība pēc aprites cikla izmaksu analīzes noteiktam laika periodam (25-40 gadi) |  |  |  |  |
| 9.2. | Ēkas apsaimniekotājs (uzņēmums vai iestāde) ir nozīmējis atbildīgo par Enerģijas ekonomiju |  |  |  | P |
| 9.3. | Noteikta prasība izstrādāt enerģijas pārvaldības plānu |  |  |  | P |
| 9.4. | Noteikta prasība veikt ēkas apsaimniekotāja apmācību par uzstādītajām inženiersistēmām |  |  |  | P |
| 9.5. | Noteikta prasība izstrādāt ēkas lietotāju rokasgrāmatu un veikt lietotāju apmācību |  |  |  | P |
| 9.6. | Noteiktas prasības būvuzņēmumam vides un sociālo prasību izpildei |  |  |  | B |
| 9.7. | Noteiktas prasības būvuzņēmuma darbinieku apmācībai par enerģiju taupošiem būvdarbiem |  |  |  | B |
| 9.10. | Noteiktas prasības būvlaukuma ietekmes uz vidi samazināšanai |  |  |  | B |
| 9.11. | Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem |  |  |  | B |
| 9.12. | Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu videi |  |  |  | B |
| 9.13. | Noteikta prasība būvniecības laikā regulāri veikt slēpto mezglu un savienojumu fotofiksāciju |  |  |  |  |
| 9.14. | Noteikta prasība uzstādīt publiskā telpā informāciju par ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem |  |  |  | P, 1 |

Piezīmes:

B –  pasākumi, kuri atteicas uz būvdarbu izpildi, pretendentam jāiekļauj Darbu  organizācijas projektā un pasūtītājam jāparedz iepirkumā un būvuzņēmuma līgumā.

P –     par pasākumiem, kuri attiecas uz ēkas ekspluatāciju, ir atbildīgs pasūtītājs, taču būvuzņēmējam tie jāņem vērā būvdarbu veikšanas laikā.

Izslēgtie materiāli:

Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/vielas netiks izmantoti ēkas renovācijā:

- ekstrudētais putupolistirols, montāžas biezumā > 80 mm (rada HFC/fluorogļūdeņražu un  HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas); alternatīva – minerālvate, ekovate u.c.;

- poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/fluorogļūdeņražu un  HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas), alternatīva – minerālvate, ekovate, pakulas logu izolācijai u.c.;

- otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piemēram, kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

- izstrādājumi, kas satur fluorogļūdeņražus (HFC), sēra heksafluorīdus (SF6), piemēram, skaņu izolējošie logi ar SF6 /sēra heksafluorīda pildījumu;

- iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi (GOS) ar saturu augstāku par normatīvo);

- koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas atjaunošanās iespējām.

pielikums Nr.7

Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto būvdarbu

saraksts*

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Darbu vērtība (EUR) bez PVN | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no kopējās darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Sarakstā iekļauj būvobjektus, kas pierāda pretendenta atbilstību nolikuma 3.1.2.apakšpunkta prasībām.

Pielikumā:

- <pasūtītāja nosaukums> atsauksme;

- <pasūtītāja nosaukums> atsauksme;

- <pasūtītāja nosaukums> atsauksme.

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Paraksta atšifrējums |  |

pielikums Nr.8

Būvdarbu vadītāja (speciālista)

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)

- Uzvārds: _____________________________________________________________

- Vārds: _____________________________________________________________

- Izglītība: _____________________________________________________________

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: _____________________

___________________________________________________________________

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |

- Nozīmīgākie būvobjekti:

| Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Būvobjekta nosaukums, īss raksturojums un būvdarbu apjoms (EUR) bez PVN | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss būvobjektā veikto darbu apraksts, amata nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

(CV jānorāda kvalifikācija un darba pieredze, kas apliecina atbilstību nolikumā prasībām)

Saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014495, rīkotajā atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” (identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4), kā <specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Apliecinu, ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ <speciālista vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties ēkas energoefektivitāti paaugstinošu vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšanā KPFI līdzfinansētajā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” atklāta konkursa nolikumā paredzētajā laika posmā, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

pielikums Nr.9

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU

SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no kopējās līgumcenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts |
| --- | --- | --- |

<uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums>

Z.v.

pielikums Nr. 10

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta

gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”,

identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4

(ja attiecināms)

<Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir juridiska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014495, (turpmāk – pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” (identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4) kā <pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> (turpmāk – pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus būvdarbus – <īss būvdarbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>;

- nodot pretendentam šādus resursus – <īss nododamo resursu apraksts, norādot arī konkrētus speciālistus un/vai tehnisko aprīkojumu>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

pielikums Nr. 11

INFORMĀCIJA

par instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu,

kas ir pieejams līguma izpildei

| Instrumentu, iekārtu vai tehniskā aprīkojuma nosaukums un tehniskie parametri (īss apraksts) | Ražotājs, izlaiduma gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašums, vai jānomā, vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Paraksta atšifrējums |  |

Z.v.

pielikums Nr.12

APLIECINĀJUMS

par kopējo finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā

iepriekšējo 3 (triju) darbības gadu laikā (neieskaitot PVN)

Pretendenta nosaukums: _______________________________________________________

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Adrese: ____________________________________________________________________

| Gads | Finanšu apgrozījums (EUR) bez PVN |
| --- | --- |
| 2011. |  |
| 2012. |  |
| 2013. |  |
| Kopā |  |
| Vidēji gadā |  |

Apliecinu, ka gada vidējais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā ir _______reizes lielāks par finanšu piedāvājumā noradīto līgumcenu.

Pretendenta nosaukums: ___________________________________________________________

Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: ____________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts: _______________________________________________________

z.v.

pielikums Nr.13

Projekts

LĪGUMS Nr.____

Sondoros							            2014.gada ___.___________

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014495, vadītāja Vladimira Bistrova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu un Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 26.februāra pilnvaru Nr.3-3/49, turpmāk –  PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk – BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī PUSES vai PUSE, pamatojoties Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes rīkotā atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā”  (identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4), turpmāk – KONKURSS, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs, īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, uzdod Būvuzņēmējam un Būvuzņēmējs ar savu darbaspēku, saviem rīkiem un iekārtām apņemas veikt Verēmu pamatskolas ēkas renovāciju, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus, turpmāk – Būvdarbi, Škeņevā, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, Verēmu pamatskolā, turpmāk – Objekts, saskaņā ar Vienkāršotās renovācijas projektu, šo līgumu un tā pielikumiem: tehnisko specifikāciju (līguma 1.pielikums), tāmēm (līguma 2.pielikums), Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu Konkursā (līguma 3.pielikums), ievērojot Zaļa iepirkuma kritērijus videi draudzīgā būvniecībā (līguma 4.pielikums), Latvijas Republikas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus.

1.2. Pasūtītājs pieņem izpildītos Būvdarbus un samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu par kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītajiem Būvdarbiem.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

## 2.1. Līguma summa par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Būvdarbu izpildi ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).  PVN samaksu EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) Pasūtītājs veic Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.

2.2. Norēķinus ar Būvuzņēmēju Pasūtītājs veic sekojošā kārtība:

2.2.1.pēc šī līguma noslēgšanas Pasūtītājs veic priekšapmaksu (avansa maksājumu) 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas, kas sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), pārskaitot šo summu Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas;

2.2.2.pēc avansa summas dzēšanas ar Būvuzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem par līguma 2.2.1.apakšpunktā norādīto summu, ko apstiprina attiecīgie izpildīto būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akti, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprina Pušu pilnvarotie pārstāvji, Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumus (starpmaksājumus)                     30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas;

2.2.3.starpmaksājumiem par ikmēneša darbiem Būvuzņēmēja iesniegto rēķinu apmaksai tiek paredzēti ne vairāk kā 80% (astoņdesmit procenti) no kopējās līgumcenas;

2.2.4.galīgo norēķinu Pasūtītājs veic pēc akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas un garantijas saistību izpildes galvojuma saņemšanas, pēdējā maksājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas, kas sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), pārskaitot Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.

## 2.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka kopējā līgumcenā ir iekļautas visas ar šī līguma saistību izpildi saistītas izmaksas – visi darbi un materiāli (tai skaitā tehniskajā specifikācijā un būvdarbu apjomu sarakstos neiekļautie), lai nodrošinātu Vienkāršotās renovācijas projektā uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām, kā arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi un neparedzētie izdevumi, peļņa un nodokļi.

3. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.

3.3. Līdz Būvdarbu uzsākšanai Pasūtītājs jebkurā laikā var vienpusēji atkāpties no līguma bez līgumsoda piemērošanas no Būvuzņēmēja puses.

4. Līguma izpildes kārtība

4.1.  Būvuzņēmējam ir pienākums šajā līgumā paredzētos Būvdarbus izpildīt pienācīgā kvalitātē.

4.2. Apkures sistēmas renovācija jāveic līdz 2014.gada 25.augustam, jumta seguma nomaiņa – līdz 2014.gada 25.septembrim. Būvobjekts jānodod ekspluatācijā 5 (piecu) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas brīža, tas ir līdz 2014.gada __________________.

4.3. Izpildīto Būvdarbu pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.4. Būvuzņēmējam Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar šī līguma noteikumiem, kā arī Pasūtītāja un būvuzrauga norādījumiem.

4.5. Izpildot Būvdarbus, Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas uzliek par pienākumu veikt Vispārīgie būvnoteikumi un citi normatīvie akti, kā arī veic darbības, kādas ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Vienkāršotās renovācijas projektam un nodotu Objektu ekspluatācijā.

4.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie likumi, normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4.7. Pasūtītājs rīko un vada darba sanāksmēs. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā, un tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs, Būvdarbu vadītājs (vadītāji), kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem. Pirmā darba sanāksme jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas. Darba sanāksmes protokolē Pasūtītājs.

4.7. Izpildīto būvdarbu aktus 4 (četros) eksemplāros un rēķinu 3 (trīs) eksemplāros Būvuzņēmējs iesniedz parakstīšanai un saskaņošanai Objekta būvuzraugam un projekta vadītājam.

4.8. Pēc izpildīto būvdarbu aktu parakstīšanas Būvuzņēmējs saņem savu akta eksemplāru no Vērēmu pagasta pārvaldes vadītāja.

## 4.9. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu žurnāla iegādi un reģistrēšanu.

5. Būvuzņēmēja tiesības un pienākumi

## 5.1. Būvuzņēmēja pienākumi:

## 5.1.1.veikt Būvdarbus līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;

## 5.1.2.pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt darba veikšanas projektu;

5.1.3.pirms Būvdarbu uzsākšanas nodrošināt informācijas stenda uzstādīšanu pie Objekta ar norādi „Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments”, norādot arī projekta realizācijas termiņu un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo, saskaņā ar tā lietošanas nosacījumiem;

5.1.4.nodrošināt kvalificēta energoauditora piesaistīšanu veikto būvdarbu energoefektivitātes rādītāju pārbaudei un ēku energoefektivitātes sertifikāta izstrādāšanai. Energoauditoram jābūt sertifikātam ēku energoefektivitātes novērtēšanai, kas piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par energoauditoriem”;

5.1.5.pēc Būvdarbu pabeigšanas veikt ēkas apsaimniekotāja apmācības par energoefektivitāti;

## 5.1.6.Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

## 5.1.7.Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

## 5.1.8.pildīt visus citus no šī līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus;

## 5.1.9.Būvdarbu izpildes procesā nodrošināt visas nepieciešamas dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem;

## 5.1.10.saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Būvdarbu veikšanai, un šo dokumentu kopijas vai oriģinālus iesniegt Pasūtītājam;

## 5.1.11.ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;

## 5.1.12.rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visām neprecizitātēm un kļūdām Vienkāršotās renovācijas projektā vai jaunatklātajiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanas, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt būvdarbu izpildi;

## 5.1.13.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā;

## 5.1.14.pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Objektu ekspluatācijā;

## 5.1.15.nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Pasūtītāja rīkotajās un vadītajās darba sanāksmēs;

5.1.16.nodrošināt Objekta apsardzi visā līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām;

5.1.17.noformēt izpildu dokumentāciju, kas ir paredzēta spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un nodot to Pasūtītājam akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas brīdī;

5.1.18.veikt Būvdarbus, izmantojot tikai atbilstoši sertificētus materiālus, izstrādājumus un iekārtas;

## 5.1.19.par saviem līdzekļiem izvākt no Objekta teritorijas Būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružus, kā arī aizvest no Objekta Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus      2 (divu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas (līdz akta par Objekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā parakstīšanai);

## 5.1.20.rakstiski 3 (triju) darba dienu laikā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē līguma saistību izpildi noteiktajā termiņā un/vai kvalitātē;

5.1.21.Būvdarbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas par Būvdarbu izpildes kvalitāti un citiem no šī līguma izrietošajiem jautājumiem 2 (divu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, un novērst tajā minētos defektus, kuri tiek konstatēti ar sastādīto Defektu aktu, bez Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas un papildus izmaksām, ja vien šīs pretenzijas ir pamatotas;

## 5.1.22.rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

5.1.23.ievērot savu piedāvājumu Konkursā;

5.1.24.gadījumos, ja piegulošo teritoriju īpašniekiem būs apgrūtināta piekļuve vai nebūs iespējams piekļūt savam īpašumam, 2 (divas) dienas iepriekš brīdināt par to piegulošo teritoriju īpašniekus, informējot par būvdarbu ilgumu;

5.1.25.nepieciešamības gadījumā pirms Būvdarbu uzsākšanas noslēgt līgumus par elektroenerģijas, ūdens un citu resursu izmantošanu Būvdarbu veikšanas laikā;

5.1.26.pēc šī līguma noslēgšanas 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un līgumu par atkritumu izvešanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. Līgumu kopijas pievienojamas šim līgumam kā pielikumi un ir tā neatņemamas sastāvdaļas;

5.1.27.nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā papildus Būvdarbus, kas nav paredzēti šajā līgumā.

## 5.2. Būvuzņēmēja tiesības:

## 5.2.1.Būvdarbu veikšanai piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar piedāvājumu Konkursā;

## 5.2.2.bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot:

5.2.2.1.līguma izpildē iesaistīto personālu, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un saistīto uzņēmumu, uz kuru iespējām balstījies iepirkuma procedūrā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu;

5.2.2.2.apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, par ko jāpaziņo Pasūtītājam un jāsaņem Pasūtītāja rakstveida piekrišana.

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājam ir pienākums no Būvdarbu izpildes sākuma nodrošināt Būvuzņēmēja personālam, tā piesaistītajiem darbuzņēmējiem un transportam brīvu piekļūšanu Objektam (piebraukšanu un stāvēšanu pie Objekta) visu diennakti. Gadījumā, ja tas netiek nodrošināts, Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.

6.2. Pasūtītāja pienākums ir akceptēt Būvuzņēmēja iesniegtās izpildīto Būvdarbu atskaites un pieņemšanas – nodošanas aktus vai iesniegt Būvuzņēmējam motivētu atteikumu.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Būvuzņēmēja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības nozīmēt savus pārstāvjus – būvuzraugu, autoruzraugu un citus pārstāvjus Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības līgumam uzraudzīšanai, kā arī ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam jebkurā brīdī apturēt Būvdarbus, argumentējot šādu rīcību. Būvuzraugam ir visas tiesības, kādas tam ir noteiktas normatīvajos aktos un līgumā.

## 6.5. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pieņemšanu, ja tie atbilst šī līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām.

## 6.6. Pasūtītājam ir pienākums nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma abpusējas parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas, Pusēm sastādot par to aktu.

## 6.7. Pasūtītājam ir tiesības mainīt veicamo Būvdarbu apjomu esošā līguma un līgumcenas ietvaros, pēc abpusēji saskaņota protokola veicot nebūtiskus grozījumus līgumā.

## 6.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma gadījumos, kad Būvuzņēmējs līguma izpildē ir piesaistījis apakšuzņēmējus, kuri nav norādīti Konkursā iesniegtajā piedāvājumā vai nav saskaņota apakšuzņēmēja nomaiņa. Līgums uzskatāms par lauztu, ja pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas Būvuzņēmējs nav novērsis konstatēto pārkāpumu brīdinājumā norādītajā termiņā un Pasūtītājs to konstatē atkārtoti.

7. Pušu atbildība un garantijas

7.1. Puses ir atbildīgas par līguma saistību izpildi, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un to pienākums atlīdzināt viena otrai ar līguma nosacījumu pārkāpšanu radušos zaudējumus.

7.2. Gadījumos, kad ievērojot līguma nosacījumus no Pasūtītāja puses tiek nepamatoti kavēta Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu pieņemšana vai defektu akta parakstīšana, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas.

7.3. Gadījumos, kad ievērojot līguma nosacījumus no Būvuzņēmēja puses tiek kavēta defektu akta parakstīšana vai defektu novēršana, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas.

7.4. Ja Pasūtītājs neveic līgumā noteiktos maksājumus līgumā noteiktajos termiņos, tam ir pienākums samaksāt Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas.

7.5. Ja Būvuzņēmējs nokavē Būvobjekta nodošanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt ar termiņa nokavējumu radušos zaudējumus un līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas. Līgumsoda samaksa netiek uzskatīta par radīto zaudējumu atlīdzību.

7.6. Gadījumā, kad Būvuzņēmējs, saņēmis Pasūtītāja pamatotu pretenziju par līgumā noteiktajā garantijas termiņā Objektā konstatētajiem defektiem, neierodas Objektā 5 (piecu) dienu laikā, lai novērstu konstatētos defektus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas. Līgumsoda samaksa netiek uzskatīta par radīto zaudējumu atlīdzību.

7.7. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par citas personas nolīgšanu defektu novēršanai Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju vismaz 5 (piecas) dienas pirms attiecīga līguma noslēgšanas.

7.8. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes.

7.9. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Būvuzņēmēja rēķinā norādītās summas par izpildītajiem Būvdarbiem.

7.10. Pušu domstarpības, kas radušās sakarā ar pielietoto materiālu un veikto Būvdarbu kvalitātes atbilstības līguma noteikumiem novērtēšanu, tiek izskatītas, pieaicinot sertificētus (licencētus) ekspertus.

7.11. Būvdarbu garantijas termiņš ir <mēnešu skaits> (<mēnešu skaits vārdiem>) mēneši no akta abpusējas parakstīšanas par Būvobjekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā. Pēc akta abpusējās parakstīšanas par Objekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā Būvuzņēmējs iesniedz garantijas laika garantiju.

7.12. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un Būvdarbi atbilst Vienkāršotās renovācijas projekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Vienkāršotās renovācijas projektā un līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

## 7.13. Būvuzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā.

## 7.14.Gadījumā, ja Būvuzņēmēja civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta uz gadu visos Būvuzņēmēja būvobjektos, tas pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniedz apdrošināšanas kompānijas izziņu, kura apliecina apdrošināšanas līguma spēkā esamību šajā būvobjektā.

7.15. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai garantijām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, par to paziņojot Būvuzņēmējam. Šajā gadījumā Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas.

7.16.Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas līguma saistību izpildes gaitā tiek nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām Būvuzņēmēja, tā personāla vai pilnvarotu personu vainas vai nolaidības dēļ.

7.17.Ja Būvuzņēmējs lauž šo līgumu pirms termiņa, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas un atlīdzina Pasūtītājam visus līguma saistību neizpildes rezultātā nodarītos zaudējumus.

7.18.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma un šī līguma noteikumu izpildes.

7.19.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līgumu, neatlīdzinot zaudējumus, ja Būvuzņēmējs pārkāpj šī līguma noteikumus vai neievēro Konkursa piedāvājuma nosacījumus.

## 7.20. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolēti. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

## 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

## 8.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā ziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses ieskatiem ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma grozījumi un laušana

9.1. Grozīt līguma noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un abu Pušu parakstīti.

9.2. Puses nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot gadījumus, ja:

9.2.1.līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;

9.2.2.saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;

9.2.3.iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līguma Pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

9.2. Līgums var tikt lauzts vienpusējā kārtā, ja netiek pildītas līgumsaistības.

9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt būvniecību un vienpusējā kārtā lauzt līgumu gadījumā, ja Būvuzņēmējs patvaļīgi pārkāpj Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības vai šī līguma noteikumus. Līgums tiek lauzts, ja konstatētie pārkāpumi netiek novērsti 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to atklāšanas un/ vai ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta vairāk kā par                 15 (piecpadsmit) dienām. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pilnībā atlīdzināt Pasūtītājam visus ar pieļauto pārkāpumu radītos zaudējumus.

9.4. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt līgumu, ja Pasūtītājs kavē līguma 2.2.punktā noteikto maksājumu vairāk kā par 20 (divdesmit) darba dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājs nesaņem līguma 7.17.punktā noteikto līgumsodu.

9.5. Pasūtītājs var vienpusējā kārtā lauzt līgumu, ja Būvuzņēmējs nepilda līgumsaistības. Par līguma vienpusēju laušanu Pasūtītājs rakstveida paziņo Būvuzņēmējam. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam atskaiti par izpildītajiem būvdarbiem (forma Nr.2) Pasūtītāja norādītajā termiņā. Šajā gadījumā līgums uzskatāms par lauztu 15.(piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas Būvuzņēmējam.

10. Citi noteikumi

10.1. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.3. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Būvuzņēmēja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Būvuzņēmējam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

10.4. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citu līguma noteikumu spēkā esību.

## 10.5. Pasūtītājs šī līguma izpildes kontrolei nozīmē:

10.5.1.Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes vadītāju Vladimiru Bistrovu,     telefona Nr.64625933, mobilais telefons 29467876, e-pasts: info@veremi.lv;

10.5.2.Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktori Jevģēniju Pauru, telefona Nr.64628835, mobilais telefons 26323445, e-pasts: veremi@saskarsme.lv.

## 10.6. Būvuzņēmējs:

## 10.6.1.par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, telefona Nr.<telefona numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>;

## 10.6.2.par atbildīgo Būvdarbu vadītāju šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>, telefona Nr.<telefona numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.

## 10.7. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes kontroli un uzraudzīšanu, tai skaitā, par Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defektu akta sastādīšanu un parakstīšanu.

## 10.8. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Būvuzņēmējam, kā arī visām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un saistības.

## 10.9. Šis līgums ir sastādīts uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Būvuzņēmējam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS                                                      IZPILDĪTĀJS

Rēzeknes novada pašvaldības

Vērēmu pagasta pārvalde                                  <Būvuzņēmēja nosaukums>

| reģ.Nr.90000014495 J.Zvīdra ielā 1,Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 Bankas rekvizīti: Valsts kase konts: LV94TREL9801217789600 kods: TRELLV22 | reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> adrese: <adrese> Bankas rekvizīti: <bankas nosaukums> konts: <konta numurs> kods: <bankas kods> |
| --- | --- |
| ________________________________ V.Bistrovs z.v. | ____________________________ <paraksta atšifrējums> z.v. |

# Footnotes

Pretendentam ir pienākums uzstādīt energoekrānu pasūtītāja norādītajā vietā