APSTIPRINĀTS

# Vērēmu pagasta pārvaldes

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2015.gada 6.novembra sēdē,

protokols Nr.4

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

„Kokskaidu granulu piegāde Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm”

identifikācijas Nr. RNPVPP 2015/4

NOLIKUMS

Rēzeknes novads, Sondori

2015.

1. Vispārīgā informācija

1.1.	Iepirkuma identifikācijas numurs: RNPVPP 2015/4.

1.2.	Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde |
| --- | --- |
| Adrese | J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 LV- 4623 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000014495 |
| Kontaktpersona | Pēteris Grigorjevs, tālr.26358475 |
| Faksa Nr. | 64605902; 64625933 |
| e-pasta adrese | info@veremi.lv |
| Darba laiks | no plkst.8-00 līdz plkst.12-00 un no plkst.12-30 līdz plkst.16-30 |

- Iepirkumu organizē pastāvīgā iepirkumu komisija, kas izveidota ar Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes vadītāja 2009.gada 4.septembra rīkojumu Nr.3-6/8.

- Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

1.2.3.Iepirkuma nolikums un tā pielikumi ir brīvi pieejami pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.veremi.lv. Ar iepirkuma dokumentiem pretendenti var iepazīties arī Vērēmu pagasta pārvaldē, J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, pie sekretāres darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 23.novembra plkst.13-00 Vērēmu pagasta pārvaldē, J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, pie sekretāres.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī nolikuma 1.3.1.apakšpunktā noteiktā termiņa netiks izskatīti.

  - Piedāvājumu noformēšana.

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā iepakojumā vienā eksemplārā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- atzīmes – Piedāvājums iepirkumā „Kokskaidu granulu piegāde Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm”, identifikācijas numurs RNPVPP 2015/4, neatvērt līdz 2015.gada 23.novembra  plkst.13-00;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese.

    - Piedāvājums sastāv no trim daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

    - Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, ar   attiecīgu

uzrakstu: „Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskā specifikācija” un “Finanšu piedāvājums”. Diegu (auklu) gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lapu skaitu katrā piedāvājumā daļā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst katrai piedāvājuma daļai pievienotajam satura radītājam. Visas piedāvājuma daļas jāievieto 1.4.1.apakšpunktā minētajā iepakojumā.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Iepirkumu komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.3.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts.

    - Iepirkuma priekšmets ir kokskaidu granulu piegāde Vēŗēmu pagasta pārvaldes iestādēm 2016.gadam,   CPV kods 03413000-8.

  - Kokskaidu granulu piegādes kopējais apjoms 30 tonnas:

    - Vērēmu Tautas nams - 20 tonnas ( kokskaidu granulu diametrs 6 mm). Kokskaidu granulu piegādes vieta – J.Zvīdra iela 4, Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 .

    - Kultūras, izglītības un veselības centrs - 15 tonnas (kokskaidu granulu diametrs 8 mm). Kokskaidu granulu piegādes vieta – J.Zvīdra iela 3c, Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647.

  - Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts ir pievienots Tehniskā specifikācijā (pielikums   Nr.2).

  - Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi.

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no gadījumiem, kas ir paredzēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

    - pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

    - Granulu kvalitātes, atbilstību LVS EN 14961-2:2011 standartam, apliecinošas atbilstības deklarācijas, 2013. gada testēšanas pārskata, sertifikāta vai līdzvērtīga dokumenta kopija.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši norādītajai formai (pielikumā Nr.2).

  - Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.3):

    - Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu.

    - Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.).

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos piegādāt kokskaidu granulas atbilstoši šī nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums).

- Piedāvājumu vērtēšana

  - No piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums), iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kuru ir iesniedzis nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošs pretendents.

- Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamības pārbaude

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šī nolikuma 1.4., 3.1.-3.3., 4.1.-4.3.punktā minētajām prasībām un 5.2.punktā noteiktajiem kritērijiem, iepirkuma komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)       8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

6.2.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

6.2.1.1.par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

6.2.1.2.par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

6.2.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkumu komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

6.3. Atkarībā no nolikuma 6.2.1.2.apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

6.3.1.neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

6.3.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkumu komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības:

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta persona izskaidro dokumentus, kas iesniegti pasūtītājam;

    - labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

    - pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvērtēšanai;

    - izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Iepirkumu komisijai ir pienākums:

    - nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēloties visizdevīgāko piedāvājumu vai pieņemot lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts, kā arī nodrošināt piedāvājumu glabāšanu tā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumos ietvertajai informācijai.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendentiem ir tiesības:

    - apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu;

    - pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

    - saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju;

    - ja iepirkumu komisija informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem – iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad iepirkumu komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Pretendentiem ir pienākums:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

    - iesniegt iepirkumu komisijas pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumā:

- Pieteikuma forma dalībai iepirkumā (1.pielikums).

- Finanšu piedāvājuma forma (2.pielikums).

- Tehniskā piedāvājuma forma (3.pielikums).

- Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                                     J.Inkins

1.pielikums

iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde

Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm” nolikumam

ID Nr.RNPVPP2015/4

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2015. gada ____. ______________

Izskatot iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm” (iepirkuma identifikācijas Nr.RNPVPP2015/4) nolikumu, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam piegādāt preci saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Mēs piedāvājam piegādāt iepirkuma paredzēto preci par ______________________ _____________________________________________________ (summa vārdiem) EUR bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu piegādi atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Apstiprinu, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Apliecinām, ka esam snieguši patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

- Apstiprinām, ka esamu iepazinušies ar Līguma projektu un piekrītam tā nosacījumiem.

- Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi riski piegādes veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina preču piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

- Apliecinu, ka mūsu piedāvātās preču vienību cenas līguma izpildes laikā nemainīsies.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts: 		ar Nr.

Juridiskā adrese

Biroja adrese:

Kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, amats)

Tālrunis:

Fakss:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

Banka:

Kods:

Konts:

Tālrunis:

Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2015.gada ________._________________.

z.v.

2.pielikums

iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde

Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm” nolikumam

ID Nr. RNPVPP2015/4

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Vispārējās prasības: |  |
| Kokskaidu granulām jābūt ražotām no tīras koku skaidas bez mizas, smiltīm, līmes un citiem ķīmiskiem un mehāniskiem piejaukumiem, mehāniski cietām, noturīgām pret sadrupšanu, atsijātām no skaidu smalkumiem. |  |
| Tehniskie rādītāji: |  |
| Ģeometriskais lielums: diametrs 6 mm diametrs 8 mm garums līdz 40 mm |  |
| Tilpumsvars: 600 – 750 kg/m3 |  |
| Siltumspēja: zemākā > 4200 kcal/kg augstākā ≥ 4800 kcal/kg |  |
| Pelnu saturs: ≤ 0,5 % |  |
| Pelnu kušanas temperatra: ≥ 1500o C |  |
| Mitrums: ≤ 10 % |  |
| Nobirzums ≤ 3 % |  |
| Maisi līdz 16 kg |  |
| Piegādes nosacījumi: |  |
| Pretendents ar savu autotransportu un tehniskiem līdzekļiem nodrošina granulu piegādi un piegādātājs nodrošina to izkraušanu Pasūtītāja pārstāvja norādītā vietā katlumājas telpās. |  |
| Katrs vienā reizē piegādātais granulu apjoms jānodrošina ar konkrētajai granulu partijai veikto kvalitātes analīžu rezultātu pavaddokumentiem, vai Piegādātāja apliecinājumu par konkrētā apjoma granulu kvalitātes atbilstību tehniskiem rādītājiem, vai arī granulu kvalitātes analīžu rezultāti jauzrāda preču piegādes pavadzīmē. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par granulu atbilstību uzrādītajam dokumentam, tad tiek veikta granulu laboratoriskā testēšana lai pārbaudītu to atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, neatbilstības gadījumā testēšanas izdevumus apmaksā Piegādātājs. |  |
| Kopējais piegādes apjoms 35 t Vērēmu Tautas nams 20 t, (diametrs 6 mm; janvārī,februārī,martā-11 t;jūnijā,jūlijā augustā,septembrī-9 t) Kultūras,izglītības un veselības centrs 15 t (diametrs 8 mm; janvārī,februārī,martā-8 t;jūnijā,jūlijā augustā,septembrī-7 t) . |  |
| Granulu piegāde: atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Pasūtīšana jānodrošina pa tālruni vai e-pastu. |  |

__________________________________________________________________________

Pretendenta nosaukums, likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

z.v.

3.pielikums

iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde

Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm” nolikumam

ID Nr. RNPVPP2015/4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm”

iepirkuma identifikācijas Nr. RNPVPP2015/4

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, es apakšā parakstījies apliecinu, ka (pretendenta nosaukums) piekrītu iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantēju iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

Mēs piedāvājam veikt kokskaidu granulu piegādi Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm (identifikācijas Nr.RNPVPP2014/8) atbilstoši Nolikumam par šādu cenu:

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde Vērēmu Tautas namam | 25 |  |  |
| Kokskaidu granulu piegāde Kultūras,izglītības un veselības centram | 15 |  |  |

Cenā ir iekļauta tehniskai specifikācijai atbilstoša prece, visas piegādes un iespējamo risku izmaksas, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

Šis piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.

2015.gada ___. ______________

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

4.pielikums

PROJEKTS

# iepirkumA LĪGUMS Nr. ______

par kokskaidu granulu piegādi Vērēmu pagasta pārvaldes iestādēm,

identifikācijas Nr.RNPVPP2015/4

Vērēmu pagasta Sondori                                                                    2015.gada ___.___________

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014495, pārvaldes vadītāja Vladimira Bistrova personā, kurš rīkojas, saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <uzvarējušā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas, saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī – Puses vai Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde Vērēmu pagasta pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr. RNPVPP 2015/4), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk kokskaidu granulas, turpmāk saukti Prece, atbilstoši Pārdevēja Tehniskai specifikācijai, iepirkuma nolikumam un pretendenta piedāvājumam (1.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. cenas, sortiments un LĪguma summa

2.1. Preces sortiments, cenas un atlaides tiek norādītas Pārdevēja preču pavadzīmē-rēķinā, kura tiek sastādīta saskaņā ar iepirkuma specifikāciju. Pārdevējam nav tiesību izdarīt izmaiņas Specifikācijā, tās nesaskaņojot ar Pircēju.

2.2. Līguma kopējo summu veido Preces, kuras pasūtījis Pircējs šā Līguma darbības laikā, sasummētā vērtība, kurā ir iekļauti arī Preces piegādes izdevumi .

2.3. kopējā Līguma summa ar PVN 21% ir _______ EUR ( _______________ eiro ___ centi), līguma summa bez PVN 21% ir ______________ EUR (_________________ eiro ___ centi), PVN 21%  ________  EUR ( ________________ eiro ___ centi).

2.4. Līguma 2.3. punktā norādītā summa ir fiksēta un paliek nemainīga visu šī Līguma           darbības laiku.

3. NorĒĶinu kārtĪba

3.1. Apmaksu par Preci veic Pircējs, pārskaitot Preces vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz Pārdevēja kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, saskaņā ar Pircēja piestādīto rēķinu.

3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veicis bankas pārskaitījumu apmaksas kontā  par Preci.

4. Piegādes nosacĪjumi un termiŅi

4.1. Pārdevējs piegādā Preci ar savu transportu uz Pircēja norādīto adresi – Vērēmu Tautas nams, J.Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, un Kultūras,izglītības un veselības centram, J.Zvīdra iela 3c, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads,.

4.2. Preces piegādes laiku Pārdevējs saskaņo ar Pircēju pa tālruni vai e-pastu___________ ____________________________  vismaz 4 (četras) darba dienas pirms piegādes veikšanas.

4.3. Par Preces piegādes datumu uzskata datumu, kuru Pircēja pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes, tādējādi apstiprinot  Preces pieņemšanu.

5. Preces pieŅemšana UN nodoŠana

5.1. Preces pieņemšana atbilstoši tās daudzumam un kvalitātei saskaņā ar preču pavadzīmi tiek veikta Pircēja un Pārdevēja pārstāvju klātbūtnē.

5.2. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo vai iepirkuma dokumentācijai neatbilstošo Preci Pircējs nepieņem.

6. Pretenzijas

6.1. Ja tiek konstatēti slēpti defekti attiecībā uz Preces kvalitāti, Pircējs var izteikt savas pretenzijas Pārdevējam ________________________ laikā no defektu konstatēšanas brīža.

6.2. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, pusēm jāizskata ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

7. StrĪdu atrisināšana un atbildĪba

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, kuri nav noregulēti starp pusēm pārrunu ceļā, tiek atrisināti LR tiesu iestādēs atbilstoši LR likumdošanas aktiem.

7.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

7.3. Ja tiek nokavēti šajā Līgumā noteiktie termiņi vainīgā Puse  maksā otrai pusei soda naudu  0,1% apmērā no  Līguma summas par katru  kavējuma dienu. Pircējam ir tiesības ieturēt soda naudu, veicot rēķina par Preci apmaksu.

7.4. Ja Pircējam radušies zaudējumi tādēļ, ka Preces kvalitāte neatbilst Pārdevēja uzrādītajiem dokumentiem, kas norādīti Līguma 1.1. punktam, vai citiem Pārdevēja šī Līguma pārkāpumiem, Pārdevējs pilnībā sedz šādus Pircēja zaudējumus.

7.5. Puses ir atbrīvotas no atbildības par šo Līgumu, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri, kad to parakstījušas abas Līguma puses un ir spēkā līdz 2016. gada 31.decembrim.

8.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses.

8.3  Ja Pārdevējs nepilda līgumsaistības, otrai pusei ir tiesības bez brīdinājuma lauzt Līgumu, uzliekot vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

8.4.  Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām ar vienu pielikumu uz ….. lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no pusēm.

9. Pušu rekvizĪti UN PARAKSTI

| PIRCĒJS: | PĀRDEVĒJS: |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS Vērēmu pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000014495 Adrese: Rēzeknes rajons, Vērēmu pagasts, Sondori, J.Zvīdra 1, LV-4647 Konts Nr.______________________________ Kods _________________________________ Banka: ________________________________ | PIEGĀDĀTĀJS __________________________________ Reģ.Nr._________________________________ Adrese:_________________________________ ________________________________________ Konts Nr.________________________________ Kods ___________________________________ Banka: ________________________________ |
| _____________________________________ V.Bistrovs | _____________________________________ <paraksta atšifrējums> |